## Slide 1: РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ТРАНСПОРТНУЮ РАБОТУ, УЧИТЫВАЕМУЮ В ТКМ
Тэ = Н100км*Lоб /100 + Н100ткм*Рткм /100;
Норма расхода топлива на 100 ткм транспортной работы составляет:
Для карбюраторных автомобилей – 2,0 л
Для дизельных автомобилей – 1,3 л
Для сжиженного нефтяного газа – 2,5 л
Для сжатого природного газа – 2,0 м3
Для газодизелей – 1,2 м3 + 0,25 л

## Slide 2: РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ
Тэ = Н100км*Lоб /100 + 0,25*nег;

## Slide 3: РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ САМОСВАЛЬНЫХ АВТОПОЕЗДОВ
Тэ = [Н100км ± Н100ткм*(Qпр + qн /2)]*Lоб /100 + 0.25*nег.

## Slide 4: РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ; АВТОБУСОВ; ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТА КОТОРЫХ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ В ТКМ
Тэ = Н100км*Lоб /100.

## Slide 5: РАСХОД ТОПЛИВА ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Тэ = [Н100км ± Н100ткм*(Q1 – Q2)]*Lоб /100 +
+ Н100ткм*Рткм /100.

## Slide 6: СМАЗОЧНЫЕ, ОБТИРОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Нормы расхода смазочных материалов установлены на каждые 100 л топлива:
а) масло для двигателя:
для автомобилей с карбюраторным дви­гателем - 2,4 л;
для автомобилей с дизельным двигате­лем - 3,2 л;
б) трансмиссионное масло:
для автомобилей с одной ведущей осью - 0,3 л;
для автомобилей с несколькими ведущи­ми осями - 0,4 л;
в) консистентная смазка - 0,3 кг.
Расход керосина устанавливается в размере 0,5% от расхода жидкого топлива (по норме) по весу.
Расход обтирочных материалов составляет 24—33 кг в год на один списочный автомобиль.

## Slide 7: ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
Затраты на запасные части определяются по фор­муле
Зз.ч. = Нз.ч.*Lоб /1000,
где, Нз.ч. - норма затрат на запасные части, тенге/1000 км.
Затраты на материалы определяются по формуле
Зм = Нм* Lоб /1000,
где, Нм - норма затрат на материалы, тенге/1000 км.

## Slide 8: АВТОШИНЫ
Потребность в автомобильных шинах:
Аш = Lоб*nш /Lн ,
где, пш - число шин на каждом автомобиле без учета запасного;
Lн - норма пробега для данной марки шин.
Затраты на восстановление износа и ремонт шин:
Зш = Нш* Lоб*nш /1000 ,
где, Нш - норма затрат на восстановление износа и ремонт шин на 1000 км пробега.